Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини»

Запит на пропозиції №3 від «12» травня 2015 р.

На закупівлю обладнання та монтаж

системи кондиціонування робочої зони конференц-залів

Торги проводиться в рамках проекту  № AID-121-A-14-00004  в напрямку оснащення «Освітнього Дому з прав людини у Чернігові», що фінансуються за підтримки USAID

Обґрунтування:

Придбання  системи кондиціонування   спрямоване на забезпечення потреб працівників та учасників заходів Освітнього дому прав людини в Чернігові під час роботи в конференц-залах і проведення в них освітніх та правових заходів.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)/ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Табл.1

| № | Назва | Кількість | Технічні вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиціонер | 2 | Тип - Настінна сплит-система Тип установки внутрішнього блоку - настінний Площа приміщення (орієнтовна)- 50 м² Тип компрессору - Inverter Тип хладогенту (фреона) - R 410 A Джерело живлення 220 - 240 В / 50 Гц /1 фаза Енергоспоживання холод / тепло (клас) - А Енергоефективність EER (холод) min - 3,3 Енергоефективність COP (тепло) min - 3,7 Холодопродуктивність - 5,0 кВт Теплопродуктивність - 6,0 кВт Режим роботи - авто, охолодження, обігрів, вентиляція, осушка Температурний діапазон роботы холод -10°С - +46°С Температурний діапазон роботи тепло -15°С - +24°С Строк гарантії (min) - 36 міс. Додаткова очистка повітря + Пульт управління + Авторестарт + Самодіагностика + Таймер + |
| 2. | Кондиціонер | 1 | Тип - настінна сплит - система Тип установки внутрішнього блоку - настінна Площа приміщення (орієнтовна) - 35 м² Тип компресору - Inverter Тип хладогенту (фреона) - R 410 A Джерело живлення 220 - 240 В / 50 Гц /1 фаза Енергоспоживання холод / тепло (клас) - А Енергоефективність EER (холод) min - 3,5 Енергоефективність COP (тепло) min - 3,8 Холодопродуктивність - 3,5 кВт Теплопродуктивність - 4,0 кВт Режим работи - авто, охолодження, обігрів, осушка, вентиляція Температурний діапазон роботи холод -10°С - +46°С Температурний діапазон роботи тепло -15°С - +24°С Строк гарантії (min) - 36 міс. Додаткова очистка повітря + Пульт управління + Авторестарт + Самодіагностика + Таймер + |
| 3. | Кондиціонер | 2 | Тип - консольний (настінно-напольна) Тип установки внутрішнього блоку - напольний Площа приміщення (орієнтовна) - 50 м² Тип компрессору - Inverter Тип хладогенту (фреону) R 410 A Джерело живлення 220 - 240 В / 50 Гц /1 фаза Енергоспоживання холод / тепло (клас) А Енергоефективність EER (холод) min 3,2 Енергоефективність COP (тепло) min - 3,6 Холодопродуктивність - 5,0 кВт Теплопродуктивність - 6,0 кВт Режим роботи - авто, охолодження, обігрів, осушка, вентиляція Температурний діапазон роботы холод -10°С - +46°С Температурний діапазон роботи тепло -15°С - +24°С Строк гарантії (min) - 36 міс. Додаткова очистка повітря + Пульт управління + Авторестарт + Самодіагностика + Таймер + |
| 4. | Монтаж та тестування обладнання | 5 | з урахуванням вимог та особливостей проведення робіт (див. нижче) |

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: з  29  травня 2015 р. по 25 червня 2015 р.

Очікуваний результат: визначення постачальника системи кондиціонування. Якісні та надані в короткі терміни товари, здійснені роботи. Підписання Угоди.

ОБОВ ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ (РОБІТ/ПОСЛУГ) ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ТОВАРІВ (РОБІТ/ПОСЛУГ) :

- Вимоги щодо проведення робіт:

Роботи повинні бути виконані з мінімальним впливом на довкілля та здоров’я населення.

- До розробки системи кондиціонування повітря повинні бути залучені лише кваліфіковані професіонали. Система повинна відповідати всім стандартам захисту здоров’я.

- Обладнання повинно мати високий ступінь енергоефективності.

Підрядник повинен забезпечити виконання наступних етапів:

- Етап підготовки до виконання робіт:

- найняти/обрати персонал, який володіє необхідною кваліфікацією та навичками для виконання запланованих робіт;

- перед початком робіт провести необхідні інструктажі з безпеки виконання робіт;

- роботи виконувати лише сертифікованим та безпечним обладнанням, інструментами та пристроями. Всі матеріали та обладнання повинні відповідати міжнародним нормам безпеки на стандартам енергоспоживання;

- визначити місця безпечного зберігання обладнання, інструментів та приладів;

- визначити вимоги до використання та викидання матеріалів (включно з придатними до вторинної переробки), а також до обладнання що може бути використано вдруге;

- обмежити доступ неавторизованого персоналу до зони виконання робіт;

- розмістити попереджувальні знаки на відповідних місцях, щоб скеровувати персонал та гостей до безпечних місць/шляхів;

- визначити відповідні місця для робочих інструментів та обладнання;

- поінформувати персонал про доступність кімнати для відпочинку та набору медичної допомоги;

- все обладнання підтримки (драбини тощо) повинні мати відповідний запас міцності;

- інструменти та обладнання повинно відповідати виконуваним роботам, вимогам безпеки та ефективності;

- робоча зона повинна перевірятись щодо відповідності до вимог охорони праці;

- бути застережливим та акуратним під час доставки, розвантаження та переміщення обладнання, інструментів та приладів;

- складати матеріали, обладнання, інструменти та прилади в оригінальних упаковках (якщо необхідно) в сухих та безпечних місцях;

- обмежити доступ неавторизованого персоналу в зону виконання робіт.

- Етап виконання робіт

- персонал повинен використовувати відповідне захисне обладнання та робочий одяг;

- доступ неавторизованого персоналу в робочу зону повинен бути обмежений;

- робітники повинні мати відповідну кваліфікацію та навички для виконання робіт;

- використовувати відповідні попереджувальні знаки;

- щоденно очищувати місце виконання робіт від сміття та його викидання (якщо вторинна переробка неможлива);

- протестувати все обладнання та системи перед використанням їх на повну потужність.

- Етап закінчення робіт

- бути обережним та акуратним під час очищення місця виконання робіт, прибирання робочого інструменту та обладнання – за мінімальний час та зі створенням якомога менших незручностей для персоналу та відвідувачів.

- викинути сміття (якщо вторинна переробка неможлива).

- Етап здачі-прийняття робіт – передача відповідальності

- передати замовнику всю відповідну документацію;

- розробити правила безпеки та інструкції у разі виникнення надзвичайних подій для персоналу.

- роз’яснити розроблені правила безпеки та інструкції дій в разі виникнення надзвичайних подій.

- Особливі умови щодо проведення робіт:

Монтаж обладнання відбувається  за адресою Чернігівська обл., Чернігівський район, с.     Количівка, 1Г,    приватного житловий будинок, другий поверх (Н=5 м).

Стіни – цегла, мін. вата 100 мм, штукатурка, закінчене оздоблення.

Відстань для монтажу кабелю від точки підключення живлення: 20м, 25м, 25 м, 30м, 35м.

Передбачається монтаж щитка з автоматичними вимикачами.

- Обов’язкові вимоги  до порядку закупівлі:

- Спроможність поставити всі запитувані позиції товарів в повному обсязі

- Доставка товару протягом 3 робочих днів з моменту підписання договору або оплати (за наявності товару на складі).

- Монтаж та тестування обладнання протягом 14 робочих днів з моменту підписання Договору

- Безготівковий розрахунок

- Передоплата у розмірі 100%  вартості обладнання, остаточний розрахунок протягом трьох днів після підписання акту виконаних робіт на монтаж та тестування обладнання.

- Кваліфікаційні вимоги  до постачальника товарів або виконавця робіт:

Право на здійснення підприємницької діяльності.

Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи/ фізичної особи-підприємця або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- Копія Свідоцтва (витягу) про сплату єдиного податку;

- Копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого не раніше 01.01.2012 р.

Тендерна пропозиція має скидатися з :

- Лист зацікавленості учасника  повинен містити наступне:

  - Назву організації (компанії, ФОП).

  - Тип організації.

  - Адресу.

  - Контактну інформацію (телефон/факс, електрону пошту, адресу сторінки в Інтернет).

  - Банківські реквізити.

  - П.І.Б. керівника організації.

  - А також мати підпис керівника та печатку.

- Цінова пропозиція (яка не повинна містити сплату ПДВ) надається  у формі Рахунку-фактури.

- Технічна записка (форма додається).

- Копії реєстраційних документів, що засвідчують право на здійснення підприємницької діяльності

Посадові особи або представники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками – Тетяна Гаврюшенко, спеціаліст із закупівель УГСПЛ

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

- Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді електронною поштою.

- Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

- Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

- Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

- До участі у оцінці тендерних пропозицій  із затвердження закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам Запиту.

Тендерні пропозиції приймаються за електронною адресою: tenders.ugspl@gmail.com.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників

Приймання пропозицій здійснюється з 09 год. 00 хв. до  18 год. 00 хв. (по 25 травня 2015 року - з 09 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв.) за київським часом.

Методика обрання переможця конкурсу (процедура тендерних торгів). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерний комітет Замовника відбирає пропозиції та постачальника, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимога, що  вказані у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Тендерним Комітетом  обирається пропозиція з найнижчою ціною, а постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем тендерних торгів. У разі попереднього вибору переможцями  двох і більше компаній з однаковими пропозиціями в частині ціни,  представники Замовника, проводить переговори з керівництвом виділених компаній для визначення конкретних умов виконання майбутнього договору, з’ясування відносних переваг майбутньої співпраці, остаточних цінових умов і одержання додаткових індивідуальних знижок.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом оприлюднення у ЗМІ. Переможцю процедури закупівлі упродовж 1 (одного) робочого дня, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане електронною поштою письмове повідомлення про акцепт його пропозиції.